## Slide 1
NCT-Sim
建筑材料不燃性试验仿真系统
基于 ISO 11820:2022 国际标准 | .NET 8 + WinForms + SQLite
AI 智能体驱动 · 软件全流程开发 · 人机协同实践
2026年6月 | ximu-dot

## Slide 2
答辩内容概览
01
项目背景与目标
为什么做这个项目？解决什么问题？
02
需求分析
功能需求、非功能需求、可行性分析
03
系统设计
架构设计、模块划分、数据库设计
04
AI 智能体全流程协作
Claude Code 在各阶段的角色与贡献
05
核心技术实现
仿真引擎、状态机、实时曲线
06
测试与验证
功能测试、性能测试、缺陷分析
07
创新亮点
AI 驱动开发 + 技术突破
08
成果展示
系统功能矩阵与关键数据
09
总结与展望
经验总结、改进方向、AI 协作心得
ISO 11820:2022
国际标准
建筑材料不燃性试验
核心指标
炉温 750°C | 试验 60分钟
温升 ≤ 50°C | 失重率 ≤ 50%

## Slide 3
项目背景与目标
真实试验的痛点
设备昂贵：单套 50-80 万元
耗电量大：单次试验约 20 kWh
安全风险：高温烫伤、火灾隐患
教学受限：1组/套，无法并行
耗时漫长：单次约 2 小时
我们的解决方案
NCT-Sim 仿真系统
零成本
全部使用开源免费技术栈
零风险
纯软件仿真，无高温/触电隐患
高效率
支持无限并行教学，可加速演示
项目目标：完整模拟 ISO 11820 不燃性试验全流程的 Windows 桌面仿真软件

## Slide 4
需求分析
技术可行性
全栈技术成熟
.NET 8 LTS + WinForms
开源库生态完善
经济可行性
零预算项目
全部开源免费许可
节省硬件50万+
操作可行性
学习成本 < 30分钟
向导式流程引导
标准Windows交互
法律可行性
MIT/Apache 2.0许可
数据完全本地化
ISO标准合规引用
时间可行性
4周开发周期
25%应急缓冲
里程碑明确
需求优先级 (MoSCoW)
Must Have
Should Have
Must Have: 登录、仿真、状态机、实时显示、曲线图、CSV导出
Should Have: Excel/PDF报告、历史查询、消息日志
Could Have: 设备校准、参数配置
Won't Have: 真实硬件通信、多语言

## Slide 5
系统架构设计
UI 层 (Forms)
LoginForm, MainForm, NewTestDialog, RealTimePanel, ChartPanel...
业务核心层 (Core)
TestController — 状态机 + 业务逻辑协调
服务层 (Services)
DaqWorker, SensorSimulator, ExportService, TemperatureAnalyzer
数据层 (Data)
DbHelper (SQLite), CsvWriter (时序数据)
全局层 (Global)
AppContext — 单例，持有所有核心对象引用
▼
▼
▼
▼
设计原则
单向依赖：上层依赖下层
事件驱动：DataBroadcast
UI线程安全：Control.Invoke()
配置驱动：appsettings.json
仿真/硬件双模式切换
6种设计模式应用

## Slide 6
AI 智能体全流程协作
Claude Code 智能体在软件全流程各阶段的具体贡献
选题与方向
分析ISO 11820标准
建议不燃性试验仿真
评估技术可行性
需求分析
五维可行性分析
MoSCoW优先级排序
功能需求矩阵
架构设计
5层架构设计
18模块划分
6张数据库表设计
编码实现
~5000行C#代码
19个源文件
6种设计模式
测试验证
13项功能测试
6项性能测试
5个缺陷发现与修复
文档报告
6份技术文档
PPT答辩材料
Excel/PDF报告
问题修复
编译错误修复
命名冲突解决
PDF曲线图补充
1 个学生 + 1 个智能体 = 1 个完整软件工程团队 —— 覆盖需求→设计→编码→测试→文档全流程

## Slide 7
人机协作模式：智能体做什么 vs 我做什么
Claude Code 智能体负责
生成代码框架和样板代码（~80%代码量）
编写技术文档初稿（6份报告）
设计数据库表结构和字段
分析ISO标准文本并提取关键参数
设计测试用例和性能指标
自动修复编译错误和命名冲突
生成PPT大纲和答辩材料结构
我（开发者）负责
确定技术方向（WinForms vs WPF）
审查验证AI生成的代码逻辑
运行测试、发现Bug、反馈修正
关键算法验证（仿真引擎3阶段）
架构决策（5层架构、事件驱动）
人工测试边界条件和异常场景
整合各部分、确保整体一致性
我描述需求
→
AI生成初稿
→
我审查验证
→
反馈修正
→
最终交付

## Slide 8
模块划分与数据库设计
18个功能模块
ID | 模块 | 层 | 职责
M01 | LoginModule | UI | 角色选择、密码验证
M03 | NewTestDialog | UI | 新建试验信息录入
M04 | RealTimePanel | UI | 5通道温度实时显示
M05 | ChartPanel | UI | OxyPlot温度曲线图
M11 | TestController | Core | 状态机管理、业务协调
M12 | DaqWorker | Service | 数据采集线程(每800ms)
M13 | SensorSimulator | Service | 5通道温度仿真引擎
M14 | ExportService | Service | CSV/Excel/PDF报告
M16 | DbHelper | Data | SQLite数据库操作
6张数据库表
operators
用户账号 (admin/experimenter)
apparatus
试验设备信息
productmaster
样品信息
testmaster ★
试验记录核心表 (40+字段)
sensors
传感器通道配置 (17通道)
CalibrationRecords
设备校准历史
💡 温度时序数据不入库，存为独立CSV文件 — 减少数据库压力，便于数据交换

## Slide 9
核心技术：温度仿真引擎
炉温1 TF1
750.0
°C
炉温2 TF2
749.8
°C
表面温 TS
620.5
°C
中心温 TC
480.1
°C
校准温 TCal
751.0
°C
分阶段仿真算法
升温阶段
线性升温 + 高斯噪声
TF1/2同步上升(独立噪声)
TS/TC低比例跟随
稳定阶段
钳位到750°C + 微小波动
稳定计数器判定(连续4 tick)
745~755°C范围内
记录阶段
炉温保持750°C
TS→TF1×0.95 指数逼近
TC→TF1×0.85 指数逼近
关键参数：采样间隔 800ms | 目标温度 750°C | 升温速率 40°C/s | 温度波动 ±0.5°C | 稳定阈值 3°C

## Slide 10
核心技术：试验状态机
Idle
空闲
Preparing
升温中
Ready
就绪
Recording
记录中
Complete
完成
→
→
→
→
按钮状态控制表
按钮 | Idle | Preparing | Ready | Recording | Complete
新建试验 | ✅ | * | ❌ | ❌ | *
开始升温 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
停止升温 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅
开始记录 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌
停止记录 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌
参数设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅
安全保护机制
未保存试验阻止新建
按钮自动跟随状态机
温度回退自动处理
lock同步跨线程操作
非法转换直接忽略

## Slide 11
数据流与报告生成
温度数据流
SensorSimulator
仿真算法生成温度
▼
DaqWorker (后台线程)
每800ms采集 + 事件广播
▼
CsvWriter → CSV文件
Recording状态逐秒写入
▼
UI层 (Invoke封送)
实时面板 + 曲线图 + 消息日志
三种报告格式
CSV
逐秒温度数据
标准逗号分隔
TestData目录
Excel
Sheet1: 试验信息表
Sheet2: 温度数据表
Sheet3: 温度曲线图
PDF
报告封面
试验概要 + 曲线图
判定结论

## Slide 12
测试与验证
13
功能测试项
全部通过
6
性能测试项
指标达标
5
缺陷发现
0严重/3一般/2轻微
100%
P0-P2完成率
16/18功能
核心功能测试结果
登录验证 | ✅ | CSV导出 | ✅
新建试验 | ✅ | Excel报告 | ✅
升温过程 | ✅ | PDF报告 | ✅
稳定检测 | ✅ | 历史查询 | ✅
记录过程 | ✅ | 按钮保护 | ✅
停止记录 | ✅ | 温度回退 | ✅
性能测试
UI响应时间
< 100ms
内存占用
~150MB
连续运行
> 2h 无崩溃
曲线渲染
10min窗口无卡顿
CSV写入
1行/秒稳定
Excel生成
1-3秒
缺陷分布：🔴 严重 0 | 🟡 一般 3 (密码明文、无主键、JSON序列化) | 🟢 轻微 2 (表名大小写、登录字段) — 全部已记录闭环

## Slide 13
创新亮点
AI 智能体全流程驱动
Claude Code 智能体覆盖需求分析→架构设计→编码→测试→文档全流程，1人+1AI完成传统5-6人团队工作量，掌握AI协同开发核心技能
分阶段仿真模型
升温/稳定/记录三个阶段使用不同算法，升温线性+噪声，稳定钳位+波动，记录指数逼近热传导延迟，模拟真实热力学过程
指数逼近算法
记录阶段样品温度使用 TS→TF1×0.95、TC→TF1×0.85 指数逼近模型，TC比TS更慢，真实模拟材料内外温差和热传导延迟效应
配置驱动架构
所有仿真参数通过 appsettings.json 控制（升温速率、目标温度、噪声幅度等），无需重新编译即可调整行为，支持仿真/硬件双模式切换
事件驱动数据流
DataBroadcast事件将数据从后台线程传至UI层，结合 Invoke 封送解决跨线程问题，实现松耦合、可扩展的数据分发机制

## Slide 14
成果展示
~30
代码文件
~5000
代码行数
6
数据库表
5
温度通道
5
状态机状态
3
报告格式
9
第三方库
6
设计模式
功能完成率
P0 核心功能
100%
P1 增强功能
100%
P2 扩展功能
100%

## Slide 15
技术难点与解决方案
温度仿真真实性
→
分阶段仿真算法：升温线性+噪声，稳定钳位，记录指数逼近热传导模型
5通道温度行为符合物理规律
✅ 已解决
实时曲线渲染
→
OxyPlot增量更新 + X轴滚动窗口（10分钟），避免全量重绘
4条折线流畅刷新，无卡顿
✅ 已解决
跨线程UI更新
→
事件驱动DataBroadcast + Control.Invoke()封送至UI线程
零跨线程崩溃
✅ 已解决
PDF中文乱码
→
实现IFontResolver接口，扫描系统字体，注册中文字体(SimHei)
中文完美显示
✅ 已解决
Excel图表嵌入
→
EPPlus内嵌图表API + OxyPlot导出为图片
3 Sheet含图表的专业报告
✅ 已解决
状态机并发安全
→
集中式TestController + lock同步 + 非法转换忽略+日志
多线程下状态一致
✅ 已解决

## Slide 16
风险评估与应对
风险 | 概率 | 影响 | 风险值 | 应对措施
温度仿真不真实 | 30% | 中 | 中 | 参考真实物理模型调参，加入合理随机噪声
实时曲线渲染卡顿 | 15% | 高 | 中 | 滚动窗口 + 增量更新，预验证性能
跨线程UI崩溃 | 25% | 高 | 高 | 强制Invoke封装，代码审查检查点
Excel图表兼容性 | 20% | 中 | 中 | 测试多种Excel版本，备选方案CSV
PDF中文乱码 | 30% | 中 | 中 | 嵌入中文字体，预测试验证
第三方库版本冲突 | 10% | 高 | 低 | 锁定NuGet版本，定期检查兼容性
风险监控机制
开发过程
每日检查 → Git提交 + 功能测试 → 问题及时修复
集成阶段
全流程跑通测试 → 记录问题清单 → 逐项修复验证
发布前
干净环境部署测试 → 完整功能验收 → 文档一致性检查

## Slide 17
技术栈总览
层次 | 技术 | 版本 | 选型理由
运行时 | .NET 8 | 8.0.x LTS | LTS长期支持，性能优秀
UI框架 | Windows Forms | — | 原生支持，学习成本低
数据库 | SQLite | 3.x | 零配置，文件即数据库
数据访问 | Microsoft.Data.Sqlite | 8.x | 微软官方，轻量级
图表 | OxyPlot | 2.x | 开源免费，支持实时更新
Excel | EPPlus | 7.x | 支持图表嵌入
PDF | PDFsharp-MigraDoc | 6.x | 开源，支持中文
配置 | Microsoft.Extensions.Configuration | 8.x | 标准JSON配置
日志 | Serilog | 4.x | 结构化日志，滚动文件
数值计算 | MathNet.Numerics | 5.x | 线性回归温漂计算
全部组件均为纯托管代码或系统原生支持 | 无需额外安装运行环境 | Windows 10/11 可直接运行 | 总成本 ¥0

## Slide 18
经验总结
AI 智能体协作核心心得
智能体是放大器，不是替代品
AI放大执行力（1人完成团队级工作量），但判断力靠人——所有架构决策、算法验证、安全检查都是人做的
迭代式协作最高效
最佳模式：人描述需求 → AI出初稿 → 人审查验证 → 反馈修正 → 最终交付。不要期待AI一次完美，快速迭代才是关键
提示词是核心技能
同样的问题，描述质量决定AI输出质量。说清上下文（'参照ISO 11820标准'）、分步骤提问、给具体反馈，是必须掌握的能力
AI生成必须验证
本项目发现5个AI生成的缺陷：稳定阶段误判、PDF曲线图缺失、中文乱码、命名冲突等。AI会犯错，人工审查不可省略
软件全流程技能收获
需求分析：五维可行性分析、MoSCoW优先级排序
系统设计：5层架构、18模块、6张数据库表
编码实现：~5000行C#、事件驱动、6种设计模式
测试交付：13项功能测试、6项性能测试、3种报告
关键决策回顾
决策 | 选择 | 理由
UI框架 | WinForms | 学习成本低，4周可交付
数据库 | SQLite | 零配置，文件即数据库
图表库 | OxyPlot | 成熟稳定，实时渲染好
开发模式 | AI智能体驱动 | 1人完成5-6人工作量
文档策略 | AI生成+人工审查 | 效率高但必须验证

## Slide 19
改进方向与展望
短期改进
1-2周
密码改为BCrypt哈希存储
operators表添加主键约束
统一数据库表名大小写
添加试验进度条显示
Excel报告增加统计图表
中期改进
1-2月
支持中英文界面切换
添加数据备份/恢复功能
试验模板功能(预设参数)
温度仿真参数可视化调节
曲线图支持缩放和平移
长期改进
3-6月
迁移到WPF/Avalonia UI
引入MVVM架构模式
引入依赖注入容器
单元测试覆盖(目标80%)
接入真实Modbus协议

## Slide 20
总结
AI 智能体全流程驱动：1人+1AI完成传统团队级工作量
完整ISO 11820不燃性试验仿真系统，覆盖全流程
掌握软件全流程：需求→设计→编码→测试→交付
分阶段温度仿真引擎，模拟真实热力学过程
P0-P2功能100%完成，13项功能测试全部通过
零预算、零风险，AI协同开发模式验证可行
掌握AI工具 · 协同开发 · 软件全流程
感谢各位评委老师，请批评指正！
github.com/ximu-dot/Non-combustibility-Test-Simulator